Tentamen Fysische Modellen voor BMT  5Q204, deel A

16 maart 2004								10.30 – 12.00 uur

- Je mag bij dit tentamen uitsluitend het dictaatje gebruiken dat in de OUTLOOK folder staat. Aantekeningen in dit dictaatje zijn verboden.

- Andere informatie, zoals eigen aantekeningen of boeken, zijn uitdrukkelijk verboden.

- Je mag Matlab gebruiken op je notebook. Voor dit deel A niet nodig en nuttig. Indien andere informatie van of over het vak op je scherm zichtbaar is dan is dat een overtreding van de tentamenregels en afspraken.

- Motiveer en beredeneer steeds je antwoord.  Deze argumentatie is tenminste zo belangrijk als het antwoord. Ook goede antwoorden op delen van de vragen krijgen punten.

- Advies: maak eerst de opgaven die het eenvoudigste voor je zijn.

Dit tentamen bevat 5 vraagstukken op 2 pagina’s.

Vraagstuk 1  (20 punten)

Leid een toestandsmodel af van het volgende elektrische en mechanische systeem dat wordt gebruikt om de kracht van een spier bij uitrekking te meten. Via een spanningsbron U [V] wordt een lineaire motor met motorconstante a [N/A] en bewegende massa m [kg] aangedreven. In het elektrische netwerk zijn nog een weerstand R [(] en spoel L [H] opgenomen. De spier is opgespannen tussen de as van de motor en een krachtsensor. Deze meet de kracht fs [N] die op de sensor wordt uitgeoefend.

De spier is te beschrijven als een krachtbron f [N] parallel aan een veer met veerkonstante k [N/m] en demper/wrijving met demping b [Ns/m].

- Wat is de ingang en wat is de toestand?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit systeem met de gemeten kracht fs  als uitgang.

- Bereken de A, B, C en D matrix van dit toestandsmodel.

Vraagstuk 2 (20 punten)

Met een spirometer kan de volumestroom ( [m3/s] worden gemeten van de ademhaling van een patient. Deze blaast met een pneumatische druk p [N/m2] in een pijpje. In het pijpje is een propeller opgenomen. Deze heeft een inertia J [kgm2] en ondervindt een mechanische wrijving b [Nms/rad]. De hoeksnelheid ( [rad/s] van deze ventilator wordt gemeten. De relaties van de propeller zijn: ( = 2p en 0.25*( = (.

- Wat is het rendement van deze propellor gezien de omzetting van pneumatisch vermogen naar mechanisch vermogen?

- Wat is de ingang en wat is de toestand?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit systeem met ( als uitgang.

- Wat is in rust de relatie tussen p en (?

Vraagstuk 3  (20 punten)

In een PCR apparaat voor DNA onderzoek wordt de temperatuur heel nauwkeurig geregeld met de warmte q [W] van een elektrische weerstand. Het PCR apparaat heeft een thermische warmtecapaciteit CT [J/K] en een warmte weerstand RT [K/W] naar de omgeving. In het apparaat zit een bakje met DNA. De warmtecapaciteit hiervan bedraagt Cb [J/K] met een warmteweerstand Rb [K/W] naar het PCR apparaat. De omgevingstemperatuur is T [K].

- Wat zijn de ingangen en de toestanden?

- Bepaal een toestandsmodel met de temperatuur van het bakje met DNA als uitgang.

Vraagstuk 4 (20 punten)

Door concentratieverschillen kunnen stoffen vanuit de bloedbaan terecht komen in een orgaan A dat door de bloedbaan wordt omsloten. Het bloedvat heeft een constante bloedstroom ( [m3/s] en beginconcentratie cb [mol/m3]. Veronderstel dat het bloedvat rond het orgaan A kan worden beschreven met 1 compartiment met volume V [m3]. Dat compartiment heeft een uitwisseling met het orgaan A met diffusieconstante k [m3/s] met . Het vat A heeft een constante concentratie cA [mol/m3].

- Wat is de ingang en de toestand?

- Bepaald een toestandsvergelijking voor dit model.

Vervolgens wordt de bloedbaan (beter) beschreven met 2 compartimenten, elk ter grootte V/2 en diffusieconstante k/2 [m3/s] van het bloedvat met het orgaan A.

- Wat is nu de ingang en de toestand?

- Bepaald een toestandsvergelijking voor dit model.

Vraagstuk 5 (20 punten)

Gegeven is de volgende chemische reactievergelijking met de reactieconstantes k1 en k2:

Op t=0 zijn de hoeveelheden van de stoffen B, C en D:  3, 2 en 4 [mol].

- Wat is de ingang en de toestand?

- Wat is de fysische dimensie (eenheid [.]) van k1 en k2?

- Bepaald een toestandsvergelijking voor deze reactie.

- Bereken de hoeveelheid van stof A op t=0 als in rust (=steady state) er 4 mol is van B met k1 = 4 en k2 = 2.