Tentamen Fysische Modellen voor BMT  8E014, deel A

18 maart 2005								10.30 – 12.00 uur

- Je mag bij dit tentamen uitsluitend het dictaatje gebruiken dat in de OUTLOOK folder staat. Aantekeningen in dit dictaatje zijn verboden.

- Andere informatie, zoals eigen aantekeningen, notebook, boeken, zijn uitdrukkelijk verboden.

- Motiveer en beredeneer steeds je antwoord. Deze argumentatie is tenminste zo belangrijk als het antwoord. Ook goede antwoorden op delen van de vragen krijgen punten.

- Advies: maak eerst de opgaven die het eenvoudigste voor je zijn.

Dit tentamen bevat 4 vraagstukken op 2 pagina’s.

Vraagstuk 1  (20 punten)

Gegeven is het volgende elektrische circuit. Een stroombron Ib [A] is verbonden met een elektrisch netwerk met weerstand R [(], capaciteiten C1 en C2 [F] en spoel L [H].

- Wat is de toestand en wat is ingang?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit circuit met de stroom door C1 en C2 als de uitgangen.

- Bereken de A, B, C en D matrix van dit toestandsmodel.

Vraagstuk 2 (15 punten)

Leidt een toestandsmodel af  voor de temperatuur T(t) [K] van een sporter op een hometrainer en de hoeksnelheid ( [rad/s] van het wiel. Tijdens de training loopt de temperatuur T van de sporter op ten gevolge van het metabolisme in de spieren. Het metabolisme levert een constante warmtestroom qw [W] en een constant mechanisch vermogen qm [W]. De sporter heeft een warmtecapaciteit C [J/K]. De warmteweerstand tussen sporter en de omgeving is R [K/W]. De omgevingstemperatuur bedraagt To [K]. De inertia van alle roterende delen bedraagt J [kgm2] en deze ondervinden een wrijving b [Nms/rad].

- Wat is/zijn de toestand(en)?

- Leidt een toestandsmodel af met T en ( als uitgangen.

- Bereken de waarde van T en ( als deze niet meer veranderen.

Vraagstuk 4 (20 punten)

Een patient krijgt een geneesmiddel toegediend door middel van een capsule die in de bloedbaan wordt gebracht. De capsule heeft een constant volume Vc [m3] en bevat een geneesmiddel mg [mol] dat in water is opgelost. Via de wand van de capsule diffundeert het geneesmiddel naar het bloed met een diffusieconstante k1 [m3/s]. Via de wand van de bloedvaten diffundeert het geneesmiddel naar de weefsels. Dit gaat via een diffusieconstante k2 [m3/s]. In het weefsel wordt het geneesmiddel vrijwel direct afgebroken. Door drinken ((d [m3/s]) en uitscheiding door de nieren ((n [m3/s]) verandert het bloedvolume Vb [m3]. Door de uitscheiding in de nieren wordt ook het geneesmiddel meegenomen.

- Wat is de toestand en wat is ingang?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit systeem.

Vraagstuk 5 (20 punten)

Bereken een dynamisch model (differentiaalvergelijking) van de volgende chemische reactie met reactieconstanten k1 [1/mol.s] en k2  [1/s].

Op t=0 zijn de hoeveelheden van A, B en C : 2, 3 en 4 [mol]. De reactieconstanten zijn k1=5 [1/mol.s] en k2=2 [1/s].

- Kies een geschikte toestandsgrootheid x [mol] en noteer de differentiaalvergelijking die deze chemische reactie beschrijft.

- Bereken de evenwichtsoplossing voor A, B an C.

- Bereken een nieuwe evenwichtsoplossing als 1 [mol] van stof C extra aan het reactievat wordt toegevoegd.