Tentamen Fysische Modellen voor BMT  5Q204, deel A

20 januari 2004								09.00 - 10.30 uur

- Je mag bij dit tentamen uitsluitend het dictaatje gebruiken dat in de OUTLOOK folder staat. Aantekeningen in dit dictaatje zijn verboden.

- Andere informatie, zoals eigen aantekeningen, notebook, boeken, zijn uitdrukkelijk verboden.

- Motiveer en beredeneer steeds je antwoord.  Deze argumentatie is tenminste zo belangrijk als het antwoord. Ook goede antwoorden op delen van de vragen krijgen punten.

- Advies: maak eerst de opgaven die het eenvoudigste voor je zijn.

Dit tentamen bevat 5 vraagstukken op 2 pagina’s.

Vraagstuk 1  (20 punten)

Leid een toestandsmodel af van het volgende elektrische netwerk. Twee spanningsbronnen Ub1  en Ub2 [V] zijn verbonden met een elektrisch netwerk met weerstanden R1 [(], R2 [(], capaciteit C [F] en spoel L [H].

- Wat is de ingang en wat is de toestand?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit systeem met de stroom id [A] door de verbindingsdraad als de uitgang.

- Bereken de A, B, C en D matrix van dit toestandsmodel.

Vraagstuk 2 (20 punten)

Bepaal een toestandsmodel van bijgaand fysiologisch model van een bloedsomloop met Pa en Po [N/m2] als ingangen. Po  is constant. De complianties Ca en Cv [beschrijven de elasticiteit van de vaatwand, Ra en Rv [Ns/m5] de weerstand (p=R.() die het stromend bloed ondervindt en L representeert de inertantie (massa) van het stromende bloed.

- Wat is de toestand?

- Bepaal een toestandsmodel.

Vraagstuk 3  (25 punten)

Leid een toestandsmodel af van het volgende systeem waarbij een patiënt via een buis tegen een propeller blaast met een vermogen P [W]. De drukval over de propeller bedraagt p [N/m2] en de luchtstroom ( [m3/s]. Het vermogen P is de ingang. De propeller is via een as met inertia I [kgm2] gekoppeld aan een ideale motor met motorconstante ( [Nm/A]. De as ondervindt een wrijving b [Nms/rad]. Aan de motor is een weerstand verbonden. De spanning U [V] over deze weerstand wordt gemeten met een spanningsmeter (Voltmeter).

De niet ideale propeller zet het pneumatisch vermogen met een rendement van 1/3 om naar mechanisch vermogen. De relaties van de propeller zijn: ( = 3p en ( = c(.

- Wat is de toestand?

- Bereken c.

- Bepaal een toestandsmodel met U als uitgang.

- De waarde van U geeft een indicatie van P, p en ( van de patiënt. Welke relatie(s) is/zijn lineair?

Vraagstuk 4 (15 punten)

Een baby met warmtecapaciteit Cb [J/K] en metabolisme qb [W] wordt verwarmd met een elektrisch dekentje met vermogen qd [W]. Baby en deken hebben een thermische weerstand van RT1 [K/W] naar de couveuse. De couveuse heeft een warmte capaciteit Cc [J/K] en een thermische weerstand van RT2 [K/W] naar de omgeving met temperatuur Tom [K].

- Wat zijn de ingangen en de toestanden?

- Bepaal een toestandsmodel met de temperatuur van de baby als uitgang.

- Bepaal de A, B, C en D matrix.

Vraagstuk 5 (20 punten)

Gegeven is de volgende chemische reactievergelijking met de reactieconstantes k1 en k2:

Op t=0 zijn de hoeveelheden van de stoffen A, B, C en D: 7, 3, 2 en 5 [mol].

- Wat is de ingang en de toestand?

- Wat is de fysische dimensie (eenheid [.]) van k1 en k2?

- Bepaald een toestandsvergelijking voor deze reactie.

- Wat is de maximale en minimale waarde van deze toestandsgrootheid?

- Bereken de hoeveelheid van elke stof in rust (=steady state) als k1 = 2 en k2 = 3.