Tentamen Fysische Modellen voor BMT  8E014, deel A

20 januari 2005								09.00 - 10.30 uur

- Je mag bij dit tentamen uitsluitend het dictaatje gebruiken dat in de OUTLOOK folder staat. Aantekeningen in dit dictaatje zijn verboden.

- Andere informatie, zoals eigen aantekeningen, notebook, boeken, zijn uitdrukkelijk verboden.

- Motiveer en beredeneer steeds je antwoord. Deze argumentatie is tenminste zo belangrijk als het antwoord. Ook goede antwoorden op delen van de vragen krijgen punten.

- Advies: maak eerst de opgaven die het eenvoudigste voor je zijn.

Dit tentamen bevat 5 vraagstukken op 2 pagina’s.

Vraagstuk 1  (20 punten)

Leid een toestandsmodel af van het volgende elektrische netwerk. Een spanningsbron Ub  [V] is verbonden met een elektrisch netwerk met spoelen L1 and L2 [H], weerstand R [(] en capaciteit C [F].

- Wat is de ingang en wat is de toestand?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit systeem met de stroom iR [A] door de weerstand als de uitgang.

- Bereken de A, B, C en D matrix van dit toestandsmodel.

Vraagstuk 2 (15 punten)

Een sporter drukt een veer met veerconstante k1 [N/m] in over afstand xo [m]. Deze veer is verbonden met een massa m [kg] en een tweede veer k2 [N/m] en demper b [Ns/m]. Beide laatste componenten zijn verbonden met de vaste wereld.

Bepaal een toestandsmodel met xo als ingang en de snelheid van de massa v [m/s] als uitgang.

Vraagstuk 3 (25 punten)

Een proefpersoon zit op een hometrainer. De ronddraaiende inertia (trappers, as, schijf) bedraagt J [kgm2]. De schijf wordt geremd met een wrijvingselement met wrijving b [Nms/rad].

- Stel een toestands- of differentiaalvergelijking op als de proefpersoon een constant vermogen P [W] levert.

- Bereken de hoeksnelheid ( [rad/s] in rust toestand (steady state).

Om het vermogen P te kunnen leveren gebruikt de proefpersoon zelf meer vermogen. Het rendement van de proefpersoon voor het trappen bedraagt 25 [%]. De omgevingstemperatuur bedraagt To [K]. De warmteweerstand van proefpersoon naar de omgeving is R [K/W].

- Bereken in rusttoestand de temperatuur T [K] van de proefpersoon.

Vraagstuk 4 (20 punten)

Bepaal een toestandsmodel van bijgaand fysiologisch model van een bloedsomloop met Pa en Po [N/m2] als ingangen en de bloedstroom iv [m3/s] door de vaten als uitgang. De complianties Ca en Cv beschrijven de elasticiteit van de vaatwand, Ra en Rv de weerstand die het stromend bloed ondervindt en La representeert de massa van het stromende bloed.

Vraagstuk 5 (20 punten)

Bereken een dynamisch model (differentiaalvergelijking) van de volgende chemische reactie met reactieconstanten k1 [1/mol.s] en k2  [1/s].

Op t=0 zijn de hoeveelheden van P, Q en R : p, q en  r [mol].

- Kies een geschikte toestandsgrootheid x [mol] en noteer de differentiaalvergelijking die deze chemische reactie beschrijft.

- Indien is gegeven: p=5, q=2 en r=3, bereken dan de maximale en de minimale hoeveelheid [mol] van P, Q en R tijdens en na afloop van de reactie.

- Indien k1 = 1 en k2 =1, bereken dan de evenwichtsoplossing en de hoeveelheden [mol] van P, Q en R.

- Voor welke waarden van k1 en k2 zijn de hoeveelheden van P en R even groot in de evenwichtsoplossing?