Tentamen Fysische Modellen voor BMT  8E014, deel A

26 januari 2006									9.00 - 10.30 uur

- Je mag bij dit tentamen uitsluitend het dictaatje gebruiken dat in de OUTLOOK folder staat. Aantekeningen in dit dictaatje zijn verboden.

- Andere informatie, zoals eigen aantekeningen, notebook, boeken, zijn uitdrukkelijk verboden.

- Motiveer en beredeneer steeds je antwoord. Deze argumentatie is tenminste zo belangrijk als het antwoord. Ook goede antwoorden op delen van de vragen krijgen punten.

- Advies: maak eerst de opgaven die het eenvoudigste voor je zijn.

Dit tentamen bevat 4 vraagstukken op 2 pagina’s.

Vraagstuk 1  (20 punten)

Gegeven is het volgende elektrische circuit. Een spanningsbron Ub [V] is verbonden met een elektrisch netwerk met weerstanden R1 en R2 [(], capaciteit C [F] en spoel L [H].

- Wat is de toestand en wat is ingang?

- Beschrijf een toestandsmodel van dit circuit met de spanning over R1 als de uitgang.

- Bereken de A, B, C en D matrix van dit toestandsmodel.

Vraagstuk 2 (20 punten)

Een sporter drukt een veer met veerconstante k1 [N/m] in over afstand xo [m]. Deze veer is verbonden met een massa m [kg] en een tweede veer k2 [N/m] en demper b [Ns/m]. Beide laatste componenten zijn verbonden met de vaste wereld.

- Wat is/de ingang en wat zijn de toestand(en)?

- Leidt een toestandsmodel af met  de snelheid v [m/s] van de massa als uitgang.

- Bereken de A, B, C en D matrix van dit toestandsmodel.

Vraagstuk 3 (30 punten)

Leidt een toestandsmodel af van een sporter op een fiets. Tijdens het fietsen loopt de temperatuur T [K] van de sporter op ten gevolge van het metabolisme in de spieren. Het metabolisme levert  een constant vermogen q [W], verdeeld over een mechanisch vermogen Pm [W] en een warmtestroom qw [W]. Het rendement van de spieren is 50% zodat beide vermogens gelijk zijn.  De sporter heeft een warmtecapaciteit C [J/K]. De warmteweerstand tussen sporter en de omgeving is R [K/W]. De omgevingstemperatuur bedraagt To [K]. De massa van fietser en fiets bedraagt m [kg]. De fietser ondervindt een wrijving b [Ns/m].

- Wat is/de ingang en wat zijn de toestand(en)?

- Leidt een toestandsmodel af met T en de snelheid v [m/s] als uitgangen.

- Bereken de waarde van T en v als deze niet meer veranderen (in evenwicht/steady state).

- Hoeveel vermogen moet het metabolism leveren om de snelheid in evenwicht (steady state) twee maal zo groot te maken?

- Als bij deze hogere snelheid de warmteweerstand R halveert, wat wordt dat de temperatuur van de sporter?

Vraagstuk 4  (30 punten)

Gegeven is een zeer vereenvoudigd model van de bloedsomloop. Het hart pompt met druk ph [N/m2] bloed in een slagader. Deze wordt beschreven met een weerstand Rs [Ns/m5]. Vervolgens komt het bloed bij de haarvaten, beschreven met een compliantie C [m5/N] en weerstand Rv [Ns/m5]. De druk aan het begin van de haarvaten is pv [N/m2] en aan het einde ervan po [N/m2].

- Wat is/zijn de toestand(en)?

- Leidt een toestandsmodel af voor dit model met ph en po als ingangen en pv als uitgang.

Vervolgens wordt ook de massa van het bloed in de slagader meegenomen en beschreven met een inertantie L [kg/m4].

- Wat is/zijn nu de toestand(en)?

- Leidt een toestandsmodel af voor dit model met ph en po als ingangen en pv als uitgang.