HERTENTAMEN MATERIAALKUNDE VOOR BMT (8S020)

Maandag 20-6-2005, 9.00–12.00

Bij dit tentamen mogen het dictaat en een rekenmachine gebruikt worden.

1.

We bekijken een éénkristal van nikkel (Ni).

a.	Bereken de dichtheid van dit materiaal. Leg uit welke stappen u volgt.

b.	Welke spanning langs de [31] richting is nodig om vloei te krijgen?

c.	Waarom is vloei zo makkelijk voor dit materiaal?

2.

Brons (Cu-Sn, annealed) wordt getest. Het blijkt een Young’s modulus van 100 GPa te hebben.

a.	Bij welke engineering stress gaat brons taaie breuk vertonen?

b.	Kan het kloppen dat brons vloei gaat vertonen bij een rek van 4x10–3?

c.	Leg in detail uit waarom dit materiaal een hoge ductiliteit zal hebben.

3.

Wolfraamcarbide (WC) is een zeer hard keramiek.

a.	Welke verandering van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede heeft een rechthoekige staaf WC van 2x2x10 cm bij een kracht van 900 N? Leg alle aannnames uit.

b. 	Welke breuklengte heeft dit materiaal als het breekt bij 300 MPa? Is dit realistisch?

c.	Leg uit waarom dit materiaal geen vloei vertoont.

4.

Hieronder staat het fasendiagram van nikkel (Ni) en tin (Sn) bij 1 bar.

We gaan een smelt van 15 at% tin afkoelen van 1350 (C naar 750 (C. Beschrijf dit proces, waarbij de volgende zaken aan bod moeten komen bij alle relevante veranderingen:

- De chemische en fysische samenstelling van de fasen

- Het aantal vrijheidsgraden

- De microstructuur

5.

Het eiwit elastine is een typisch elastomeer.

a.	Welke spanning is nodig om elastine een rek van 10% te geven?

Low-density PE vertoont kruip volgens het Voigt model, met  = 0,7 GPa·s.

b.	Bereken de rek na 1 minuut bij een spanning van 100 MPa.

c.	Leg uit wat er gebeurt bij kruip in termen van macromoleculen.

6.

Een composiet van PVC met 10 vol% Si3N4 vezels wordt onderzocht.

a.	Tussen welke grenzen verwacht u de Young’s modulus van dit composiet?

b.	Maakt het voor de treksterkte van het composiet veel uit of we vezels gebruiken van optimale lengte of continue vezels?

c.	Leg uit wat de voordelen zijn van dit composiet boven de losse materialen.

# SUCCES

# Text boxes

